## Slide 1: Épületenergetikai tanúsítás változásai
Baumann Mihály adjunktus
PTE Műszaki és Informatikai Kar

## Slide 2: Rendelet változások
Az építési és közlekedési miniszter 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. a 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet helyett
200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról.
176/2008. (VI. 30.) kormányrendelet

## Slide 3: 9 / 2023 ÉKM rendelet – Szemléletbeli változások
Átjárhatóság az EPB szabványrendszerrel
Számítás felépítése:
  Először kiszámolunk minden energiafogyasztást fogyasztási helyenként (zóna, gépészeti alrendszer) és energiahordozónként
  Utána energiahordozónként összegzünk
  Csak a végén fajlagosítunk
Az energiahordozónkénti fajlagos végenergiákból számolunk többféle komplex mutatót (primer energia, CO2 , megújuló energia)
Passzív, helyben, közelben, távolban termelt megújuló külön kezelése
Jelentős változás követelményekben (megújuló követelmény megszűnik, helyette CO2)
Szezonális-havi kombinált módszer (egyszerűsített), órai (részletes)
Angol betű, magyar index

## Slide 4: Követelményrendszer
I. szint:
Elemi szint
Hőátbocsátási tényező
Fajlagos hőveszteség-tényező
Összesített energetikai jellemző
II. szint:
Épület
III. szint:
Épület + épületgépészet
Nyári túlmelegedés
Gépészeti elemi köv.
Megújuló energia
részarány (KNE)
CO2 emisszió
Nyári hővédelem

## Slide 5: Követelményrendszer
Általános követelmények:
  hőátbocsátási tényező követelményértékei
  a nyári hővédelemre vonatkozó követelmény
  az épülettechnikai rendszerre vonatkozó előírások

## Slide 6: Követelményrendszer
A közel nulla energiaigényű épületek külön követelményei
  fajlagos hőveszteség-tényező
  összesített energetikai jellemző
  fajlagos CO2-kibocsátás.
Jelentős felújítás alá eső épületekre vonatkozó külön követelmények
  fajlagos hőveszteség-tényező,
  összesített energetikai jellemző

## Slide 7: Munka menete
Szerkezet típusok kidolgozása
Falak, födémek, tetők, nyílászárók ...
Helyiségek felépítése
Lehet ténylegesen helyiségekre lebontva, de összevontan is kezelhetők a terek
Zónák kialakítása
Fűtött, hűtött terület kijelölése
Használati paraméterek
Termikus paraméterek

## Slide 8: Szerkezetek
Egy szabadon bővíthető anyag adatbázisból állítható össze a szerkezet

## Slide 9: Szerkezetek
Egy szabadon bővíthető anyag adatbázisból állítható össze a szerkezet
Speciális kiegészítések tehetők
Rétegtervi korrekciók a szerkezeten belüli hőhidakra

## Slide 10: Szerkezetek
Egy szabadon bővíthető anyag adatbázisból állítható össze a szerkezet
Speciális kiegészítések tehetők
Rétegtervi korrekciók a szerkezeten belüli hőhidakra
Változó vastagságú réteg
Hővezetési tényező korrekciók

## Slide 11: Zónák
Fűtött zóna
Hűtött zóna
Használat szerinti felosztás
Öltöző és fürdő
Iroda
Műhely
Raktár
Termikus zónák
Könnyűszerkezetes
Nehéz
Épülettechnikai rendszerek
F1
F2
F3
Fűtés
Hűtés
H1
Légtechnika
L1
L2
L3
HMV, világítás, stb
Tanúsítandó egység
Egész épület
Önálló rendeltetési egység
T1
T2
V1
V2
V3
V4
HMV1

## Slide 12: Zónák

## Slide 13: Zónák

## Slide 14: Kondicionált és nem kondicionált terek

## Slide 16: Hőmérsékleti korrekciós tényezők Bu

## Slide 17: Hőtárolás

## Slide 18: Szakaszos üzem

## Slide 19: Nyári hővédelem

## Slide 20: Szerkezetek minősítése

## Slide 21: Tömítetlenségből származó légcsere növekedés

## Slide 22: Köszönöm a figyelmet!