## Slide 1: Épületenergetikai szakértők vizsgáztatása, számítási példák
Baumann József e-mail: bausoft@bausoft.hu
Bausoft Pécsvárad Kft. Honlap: www.bausoft.hu
Vizsgával kapcsolatos információk:
104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
www.mmk.hu
www.mek.hu
www.eeq.hu

## Slide 2: Fajlagos hőveszteségtényező ellenőrzése
Ellenőrizze, hogy az alábbi adatokkal rendelkező lakóépület megfelel-e a fajlagos hőveszteségtényező követelményének! (egyszerűsített számítás sugárzási nyereségek számítása nélkül)
Lehűlő felületek (A [m2]) és a rétegtervi hőátbocsátási tényezők (U [W/m2K]):
Homlokzat: 510 m2
Homlokzati fal (hőszigeteletlen): 330 m2 0,43 W/m2K
Homlokzati üvegezett nyílászárók: 180 m2 1,50 W/m2K
Lapostető: 240 m2 0,24 W/m2K
Pincefödém (alsó oldali hőszigeteléssel): 240 m2 0,45 W/m2K
Hőhidak hossza:
Homlokzati fal: 570 m
Lapostető: 90 m
Fűtött épülettérfogat: V = 2800 m3

## Slide 3: Az épület geometriai jellemzőjének és a fajlagos hőveszteségtényező követelményértékének számítása
Az épület geometriai jellemzőjének számítása
A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke:
Lehűlő összfelület: A = 510 + 240 +240 = 990 m2
A/V = 990/2800 = 0,3536 m2/m3
qm = 0,086 + 0,38 * A/V = 0,086 + 0,38 * 0,3536 = 0,220 W/m3K
A/V  0,3 qm = 0,2 W/m3K
0,3  A/V  1,3 qm = 0,086 + 0,38 (A/V) W/m3K
A/V  1,3 qm = 0,58 W/m3K

## Slide 4: Az épület hőveszteségtényezőjének számítása a sugárzási nyereségek számítása nélkül
q = ( A*U +  l*  V
UR - a hőhidak hatását kifejező korrekciós tényezővel () módosított rétegtervi hőátbocsátási tényező: UR = U (1 + )
Mivel egyszerűsített számítás a feladat, az összefüggés így módosul:
q =  A*UR  V

## Slide 5: Rétegtervi hőátbocsátási tényezők korrekciója
1 m2-re jutó hőhíd hossza a fal esetén: 570 m / 510 m2 = 1.12 m/m2
1 m2-re jutó hőhíd hossza a lapostetőre: 90 m / 240 m2 = 0.375 m/m2
A külső fal besorolása erősen hőhidas.
A lapostető besorolása erősen hőhidas.

## Slide 6: Korrekciós értékek, a módosított hőátbocsátási tényezők számítása.
Falra κ=0.4
UR=0.45*(1+0.4)
=0.602 W/m2K
Lapostetőre κ=0.2
UR=0.24*(1+0.2)
=0.288 W/m2K
Pincefödémre κ=0.1
UR=0.45*(1+0.1)
=0.495 W/m2K

## Slide 7: A hőveszteségtényező számított értéke.
q = A*URV = (URfal *Afal + URtető *Atető + URpif *Apif + URnyz *Anyz)/V
q = (0,602 *330 + 0,288 *240 + 0,2475 *240 + 1,50 *180)/2800 = 0,213 W/m3K
Értékelés
Mivel q < qm (0,213 < 0,220), az épület megfelel.
Hőmérsékleti korrekció a pincefödémre
U*Rpif = 0,5*URpif = 0,5*0,495 = 0,2475 W/m3K
A hőveszteségtényező számított értéke

## Slide 8: Falszerkezet hőátbocsátási tényezőjének számítása 1.
Számítsa ki az alábbi rétegrendű falszerkezet hőátbocsátási tényezőjét! Alkalmazza a szabványban előírt korrekciós értékeket a hővezetési tényezőknél! Vegye figyelembe a szerkezetben megadott hőhidak hatását!
Alapadatok:
A B-30 falazatból készült fal polisztirol külső szigetelése műanyag dübelekkel van rögzítve. 8 db/m2 6 mm átmérőjű dübel kerül alkalmazásra, a műanyag hővezetési tényezője 0,14 W/mK.
A falazat rétegei kívülről befelé:
1 cm vakolatrendszer, λ=0,8 W/mK
8 cm polisztirolhab, λ=0,04 W/mK
30 cm B30 tégla falazat, λ=0,64 W/mK
1 cm mészvakolat, λ=0,81 W/mK
A külső hőátadási tényező αa=24 W/m2K, a belső hőátadási tényező αi=8 W/m2K.

## Slide 9: A dübelek és a rávakolás hatásának figyelembe vétele a hővezetési tényező korrekciójával.
Anyag és beépítési mód
korrekciós tényező
Polisztirol hab, amelyre rávakolnak vagy rábetonoznak
0.42
Perlitbeton (400 kg/m3), amelyre rábetonoznak
0.57
Bitumoperlit (300 kg/m3), amelyre rábetonoznak
0.51
Expanzit, amelyre rávakolnak
0.20
Polisztirol hab két falazott réteg között
0.10
Isolyth két falazott réteg között
0.10
Perlit ömlesztve, két falazott réteg között
0.38
Poliuretán (40 kg/m3) kiszellőztetett légrétegben
0.25
Izofen kiszellőztetett légrétegben
0.25
NIKECELL kiszellőztetett légrétegben
0.50
(κ=0.42)

## Slide 10: A falszerkezet hőátbocsátási tényezője

## Slide 11: Falszerkezet hőátbocsátási tényezőjének számítása 2.
Számítsa ki az alábbi rétegrendű padlásfödém hőátbocsátási tényezőjét! Vegye figyelembe a szerkezetben megadott hőhidak hatását!
Alapadatok:
Egy fafödém az alábbi rétegekből épül fel:
2.5 cm deszka burkolat, λ=0,13 W/mK
20 cm ásványgyapot, λ=0,04 W/mK
0.05 cm PVC fólia, λ=0,1 W/mK
1 cm gipszburkolat, λ=0,24 W/mK
A külső hőátadási tényező αa=12 W/m2K, a belső hőátadási tényező αi=10 W/m2K.
Az ásványgyapot réteget 1 m-es távolságonként 5 cm szélességű, a szigetelés vastagsággal megegyező magasságú pallók/gerendák szakítják meg.
A gerenda hővezetési tényezője λ=0,14 W/mK

## Slide 12: A pallók/gerendák hatásának figyelembe vétele a hővezetési tényező korrekciójával.
A pallók keresztmetszete m2-enként.

## Slide 13: A szerkezet hőátbocsátási tényezője

## Slide 14: Nettó fűtési energiaigény 1.
Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkező épület nettó fűtési energiaigényét.
Alapadatok:
Egy 1200 m2 fűtött alapterületű, 3480 m3 térfogatú irodaépület központi szellőző berendezése ηr=0.65 hatásfokú hővisszanyerővel van felszerelve. A szellőzőberendezés heti 60 órát üzemel, a szellőzés működésekor a légcsereszám nLT=2.2 1/h, üzemszünetben ninf=0.3 1/h.
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője q=0.34 W/m3K. Az épület belső átlaghőmérséklete 20 °C, a fűtési idényre számított egyensúlyi hőmérsékletkülönbség 10 °C, (vegye figyelembe a hőfokhíd és fűtési idény hossz korrekciónál). Az épület szakaszos használatú.

## Slide 15: A nettó fűtési energiaigény hővisszanyerővel felszerelt szellőzés figyelembe vételével

## Slide 16: Fűtési hőfokhíd és a fűtési idény hossza
H = 68400 hK
ZF = 4022 h
Az összefüggésbe H, ZF és ZLT ezredrészét kell behelyettesíteni!
A légtechnikai rendszer működéi ideje:

## Slide 17: A szakaszos üzem és a belső hőnyereségek

## Slide 18: A nettó fűtési energiaigény

## Slide 19: Nettó fűtési energiaigény 2.
Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkező épület nettó fűtési energiaigényét.
Alapadatok:
Egy 1200 m2 fűtött alapterületű, 3480 m3 térfogatú irodaépület központi szellőző berendezésének befújt levegő hőmérséklete tbef=22 °C. A szellőzőberendezés heti 60 órát üzemel, a szellőzés működésekor a légcsereszám nLT=2.2 1/h, üzemszünetben ninf=0.3 1/h.
Az épület fajlagos hőveszteségtényezője q=0.34 W/m3K. Az épület belső átlaghőmérséklete 20 °C, a fűtési idényre számított egyensúlyi hőmérsékletkülönbség 10 °C, (vegye figyelembe a hőfokhíd és fűtési idény hossz korrekciónál). Az épület szakaszos használatú.

## Slide 20: A nettó fűtési energiaigény léghevítővel felszerelt szellőzés figyelembe vételével

## Slide 21: Fűtési hőfokhíd és a fűtési idény hossza
H = 68400 hK
ZF = 4022 h
Az összefüggésbe H, ZF és ZLT ezredrészét kell behelyettesíteni!
A légtechnikai rendszer működéi ideje:

## Slide 22: A szakaszos üzem és a belső hőnyereségek

## Slide 23: A nettó fűtési energiaigény

## Slide 24: Egyensúlyi hőmérsékletkülönbség, fűtési hőfokhíd és a fűtési idény hossza
Határozza meg az alábbi adatok mellett a számításban figyelembe veendő fűtési hőfokhíd értékét és a fűtési idény hosszát.
Az épület főbb adatai:
Rendeltetése: Lakóépület
Épület besorolása: nehéz szerkezetű
Fűtött alapterület: 1000 m2, belmagasság 2.7 m.
Átlagos belső hőmérséklet 20 °C.
Ablak: É-i tájolással 20 m2, D-i tájolással 24 m2, K-i és Ny-i tájolással 64 m2
Ablak hőátbocsátási tényező: U=1.6 W/m2K, összes sugárzás átbocsátó képesség: 0.65
Ajtó: 2.4 m2, U=1.8 W/m2K
Külső fal: 310 m2, U=0.41 W/m2K, hőhíd korrekció 20%
Talajjal érintkező padló: kerület l=140 m, Ψ=1.15 W/mK
Padlásfödém: 1000 m2, U=0.22 W/m2K, hőhíd korrekció 10%

## Slide 25: A szerkezetek veszteségtényezői
ablakok
ajtó
fal
padlásfödém
Talajon lévő padló
Hőhíd korrekció
Hőmérséklet
korrekció

## Slide 26: A sugárzási energiahozam
Nehéz szerkezetű épületnél a hasznosítási tényező ε=0,75
Az épületben nincsen üvegház, Trombe-fal stb. ezért Qsid=0 W/K.

## Slide 27: Egyensúlyi hőmérsékletkülönbség

## Slide 28: A hőfokhíd és a fűtési idény hossza

## Slide 29: Fűtési rendszer fajlagos energiaigénye
Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkező épületnél a fűtési rendszer fajlagos energiaigényét.
Alapadatok:
Egy 195 m2 fűtött alapterületű épület fűtési energiáját 60%-ban alacsonyhőmérsékletű gázkazán és 40%-ban szabályozással ellátott fatüzelésű kazán fedezi. Az épület nettó fűtési energiaigénye 120.5 kWh/m2a. A fűtési rendszer 70/55 °C hőfoklépcsőjű, termosztatikus szelepekkel (2K arányossági sávval) felszerelt kétcsöves radiátoros fűtés, fordulatszám szabályozású szivattyúval. A kazánok az épület alatti fűtetlen alagsorban vannak elhelyezve, itt haladnak az alapvezetékek is. A rendszer puffertárolóval nem rendelkezik.

## Slide 30: Számítási összefüggés

## Slide 31: A hőtermelők adatai

## Slide 32: Az elosztás fajlagos vesztesége

## Slide 33: A keringtetés fajlagos vesztesége

## Slide 34: A szabályozás pontatlansága miatti veszteség

## Slide 35: A hőtárolás fajlagos vesztesége és a primer energia átalakítási tényezők
Hőtároló nincs, ezért annak fajlagos energiaigénye qf,t=0 kWh/m2a, és segédenergia igénye EFT=0 kWh/m2a.

## Slide 36: A fűtési rendszer fajlagos energiaigénye

## Slide 37: HMV rendszer fajlagos energiaigénye
Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkező épületnél a HMV rendszer fajlagos energiaigényét.
Alapadatok:
Egy 195 m2 fűtött alapterületű lakóépület használati melegvizét 60 %-ban napkollektor és 40 %-ban állandó hőmérsékletű gázkazán fedezi. A kazán és a HMV közös indirekt tárolója az épület alatti fűtetlen alagsorban vannak elhelyezve, itt haladnak az alapvezetékek is. A rendszer cirkulációs vezetékkel rendelkezik. A napkollektoros rendszer fajlagos villamosenergia fogyasztása EK=2,5 kWh/m2a

## Slide 38: Számítási összefüggés

## Slide 39: A hőtermelők adatai
A napkollektor teljesítménytényezője érdektelen a nullával való szorzás miatt, Ck=1, elektromos segédenergia igénye az alapadatok szerint EK=2.5 kWh/m2a.

## Slide 40: Az elosztás fajlagos vesztesége, a cirkuláció segédenergia igénye

## Slide 41: A hőtárolás fajlagos vesztesége és a primer energia átalakítási tényezők

## Slide 42: A HMV rendszer fajlagos energiaigénye

## Slide 43: Légtechnikai rendszer fajlagos energiaigénye
Számítsa ki az alábbi adatokkal rendelkező épületnél a légtechnikai rendszer fajlagos energiaigényét.
Alapadatok: Egy 2400 m3 fűtött térfogatú, 800 m2 fűtött alapterületű irodaépület szellőző rendszere használati időben n=2 1/h légcsereszámmal üzemel. A befúvó rendszer áramlási ellenállása 450 Pa, az elszívó rendszeré 250 Pa. A befúvó légcsatorna 25 m hosszúságú, NA 800 mm méretű szakasza a fűtetlen padláson halad keresztül. A légcsatorna 20 mm hőszigeteléssel rendelkezik. A szellőzőrendszer hétfőtől péntekig napi 14 órát üzemel, szombaton és vasárnap ki van kapcsolva. A befújt levegő hőmérséklete 24 °C, központilag szabályozva, az épület átlagos belső hőmérséklet 20°C. A szellőző rendszer ηr=0,6 hatásfokú hővisszanyerővel rendelkezik. A kalorifer fűtővizét az épület alatti fűtetlen alagsorban elhelyezett hagyományos kazán állítja elő földgáz energiahordozóból. Ugyanez a kazán szolgálja ki a fűtési rendszert, ezért nem kell ismételten a segédenergia felhasználással számolni.

## Slide 44: Számítási összefüggés

## Slide 45: Légtechnika nettó energiaigénye
Működési idő fűtési idényben:
Éves működés időtartama:

## Slide 46: Ventilátor villamos energiaigénye
A rendszer térfogatárama:
Ventilátorok összhatásfoka:

## Slide 47: Légcsatorna hőleadása
A légcsatorna keresztmetszete:
Az áramlási sebesség:

## Slide 48: Légcsatorna hőleadása
Egységnyi hosszra vonatkoztatott hőátbocsátási tényező:
Ukör=3.4 W/mK
Légcsatorna veszteségtényezője fv=1. (fűtetlen téren halad keresztül)

## Slide 49: A szabályozás pontatlansága miatti veszteség

## Slide 50: Kazán teljesítménytényezője
A földgáz primer átalakítási tényezője e=1

## Slide 51: Légtechnikai primer energiaigénye

## Slide 52: Köszönöm megtisztelő figyelmüket!