## Slide 1: Energetikai számítás és tanúsítás a 9/2023 ÉKM rendelet szerint
Épület feldolgozása
Épülettechnikai rendszerek megadása
Energetikai számítás
Felújítási javaslatok

## Slide 2: Az épület elkészítése
Szerkezet típusok kidolgozása
Falak, födémek, tetők, nyílászárók ...
Helyiségek felépítése
Lehet ténylegesen helyiségekre lebontva, de összevontan is kezelhetők a terek
Zónák kialakítása
Fűtött, hűtött terület kijelölése
Használati paraméterek
Termikus paraméterek

## Slide 3: Réteges szerkezetek
Egy szabadon bővíthető anyag adatbázisból állítható össze a szerkezet
Speciális kiegészítések tehetők
Rétegtervi korrekciók a szerkezeten belüli hőhidakra
Változó vastagságú réteg
Hővezetési tényező korrekciók

## Slide 4: Nyílászárok, üvegfelületek
Különböző módokon számítható az eredő U érték
Külső és belső árnyékolási módok

## Slide 5: Helyiségek felépítése
A kidolgozott szerkezetekből építkezünk
Méretek, tájolás és hajlásszög megadása
Belső szerkezetekre Bu értékek megadása
Üvegezett szerkezetekre esetleg takarások

## Slide 6: Zónák kialakítása
A fűtött illetve a hűtött zóna megadása
Ha nem a teljes épület, a helyiségek segítségével kijelölhető a területe
Zóna profilok, használati feltételek
Rendeletben javasolt értékek hőmérsékletekre, légcserére, megvilágításra, üzemidőkre, stb.
Termikus zónák
Hőkapacitás, infiltráció, nyári éjszakai szellőztetés, szakaszos üzem paraméterei

## Slide 7: Az épülettechnikai rendszerek
Fűtési rendszerek
Használati melegvíz ellátó (HMV) rendszerek
Légtechnikai rendszerek
Hűtési rendszerek
Világítási rendszerek
Egyéb, például napelemes rendszerek

## Slide 8: Fűtési rendszerek
Terület megadás a zónákhoz hasonlóan
Hőtermelő, energiahordozó
További paraméterek megadása
Elosztó vezeték fajlagos vesztesége
Keringtetés energiaigénye
Szabályozási paraméterek
Tárolási veszteségek

## Slide 9: Használati melegvíz ellátó rendszer
Terület megadás, melegvíz-termelő kiválasztás, elosztási paraméterke a fűtéshez hasonlóan
Fogyasztás megadása
Napkollektor
Egyszerűsített számítással
Vagy PVGIS adatokon alapuló szimulációs számítással a Sun modul segítségével

## Slide 10: Légtechnikai rendszer
Tartalmazhat:
Hővisszanyerőt
Fűtő és hűtő kalorifert
Fagyvédelmi előfűtést
Talajkollektort

## Slide 11: Hűtési rendszer
Számolunk a levegő szárításból adódó látens hőigénnyel is

## Slide 12: Világítási rendszer
Lakóépületnél nem tartozik az energetikai számításhoz.
A megvilágítás értéke vehető a zónáknál megadott értékek alapján, vagy közvetlenül is megadható.

## Slide 13: Napelemes rendszer
Választható a rendelet szerinti egyszerűsített módszer.
Vagy a PVGIS számítással, a Sun modul segítségével

## Slide 14: Az energetikai számítás
Fűtési és hűtési hőigények meghatározása
Az épülettechnikai rendszerek számítása
Energiafogyasztások összegzése
Indikátorok számítása, nyári hővédelem, hőveszteségtényező
Értékelések
Ellenőrzések

## Slide 15: Nettó fűtési és hűtési hőigény
Zónákra bontás
Havi számítás
Veszteségek és nyereségek meghatározása
Hasznosítási tényezők számítása
Havi, és abból éves hőenergia igény számítás

## Slide 16: Épülettechnikai rendszerek
Minden rendszerre külön
Fogyasztások energiahordozónként
Indikátorok
Nem megújuló primerenergia igény
Megújuló primerenergia igény
Teljes primerenergia igény
CO2 emisszió

## Slide 17: Energiafogyasztások összegzése
Az energiahordozónkénti végenergiák fajlagos értékei mellett a primerenergiára átszámolt megújuló és nem megújuló energiák fajlagos értékei és a CO2 emisszió számítása.

## Slide 18: Indikátorok, besorolás
Az alapváltozat mellett a felújításokra vonatkozó összesített értékek és a referencia illetve megengedett értékek is megjelennek
A fajlagos hőveszteség tényező és a nyári hővédelem értékelése

## Slide 19: Értékelések
A meglévő szerkezetek értékelése az U értékek alapján
Az épülettechnikai rendszerek értékelése a fogyasztásuk alapján

## Slide 20: Ellenőrzések
A helyiségekre lebontott zóna információk
Adott helyiségre vonatkozó információk, ami alapján ellenőrizhetők a kapcsolódó épülettechnikai rendszerek is.

## Slide 21: Felújítások készítése a 9/2023 ÉKM szerint
Szerkezetek felújítása
Az épület légtömörségének változása
Az épülettechnikai rendszerek felújítása
A felújítási javaslatokkal elérhető új besorolások
Az épülettechnikai rendszerek felújítási dokumentációja
A felújítási útlevél

## Slide 22: Szerkezetek felújítása
Ezekről automatikusan készül a jó és kiváló javaslat. A felhasználónak annyi a dolga, hogy a típust ellenőrizze, esetleg korrigálja, illetve kikapcsolhatja, hogy a javaslatban ne szerepeljen az adott szerkezet korszerűsítése, ha szükséges. Ablakok esetén további opciók is vannak, ebből a légtömörséggel kell feltétlenül foglalkozni.
Jelenleg, hogy mi a felújított szerkezet U értéke, nem módosítható, ez az adott szerkezet típusra a rendelet szerinti jó, illetve kiváló érték.

## Slide 23: Az épület légtömörségének változása
A termikus zóna adatainál lehet a meglévő állapothoz tartozó tömítettlenségből származó légcsere növekedés mellett a kétféle felújításhoz tartozó értéket megadni.

## Slide 24: Épülettechnikai rendszerek felújítása
A kétféle javaslat melletti épülettechnikai rendszereket meg kell adnunk.
A listák tételei egyszerűen áthúzhatók egy másik listába. Ha azon a rendszeren nem módosítunk, akkor az áthúzással készen is vagyunk. Ha módosításra van szükség azt megtehetjük a szokásos módon.

## Slide 25: A felújítási javaslatokkal elérhető új besorolás
A számítást a tanúsítási egységnél lehet elvégezni. Be kell kapcsolni, hogy melyik javaslatokat kérjük, majd a számít nyomógombra kell kattintani.
Az indikátorok fülön együtt láthatók valamennyi esetre a fő végeredmények, de e mellett, kiválasztva, hogy melyik esetről van szó, az egyes részeredmények is megtekinthetők.

## Slide 26: Az épülettechnikai rendszerek felújítási dokumentációja
Az ezekhez tartozó űrlapokat az épülettechnikai rendszerek melletti felújítási dokumentációk listában tudjuk létrehozni, az egér bal gombjával feljövő menü segítségével.
Minden rendszertípushoz egy-egy lap tartozik a dokumentálásnál.
A különböző felkínált kategóriákból lehet választani. Hozzáfűzünk egy rövid leírást, és megadjuk, hogy ez melyik felújítási javaslathoz tartozik.

## Slide 27: A felújítási útlevél
Legvégül elkészítjük a felújítási útlevelet, ezeknek a rovatoknak a kitöltésével.